NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas sēdē

2018.gada 13.novembra

protokols Nr. AM NBS NP 2018/074-01

IEPIRKUMA

“Vājstrāvas tīkla izbūve”

(identifikācijas Nr. AM NBS NP 2018/074)

CPV kods: 32424000-1; 32428000-9; 31000000-6

NOTEIKUMI

Rīga

2018

I

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Iepirkuma procedūras veids un piemērojamā metode:

  - Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: AM NBS NP 2018/074.

  - Iepirkuma procedūras nosaukums: Vājstrāvas tīkla izbūve

  - Iepirkuma procedūras finansējuma avots – valsts budžets (100%).

  - Iepirkuma rīkotājs un pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecība (turpmāk – NP), kas atrodas Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. NP darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.00.

  - Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: NP štāba Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste Līva Novicka, e-pasts: liva.novicka@mil.lv, tālrunis: 67804431.

  - Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta noteikumiem.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, PLĀNOTIE APJOMI UN iepirkuma izpildes noteikumi

  - Iepirkuma priekšmets: “Vājstrāvas tīkla izbūve” turpmāk Prece un Pakalpojums saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2).

  - Paredzama līguma summa līdz 38 840.00 EUR bez PVN.

  - Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.

  - Vājstrāvas tikla izbūvē izmantojamai Precei jābūt jaunai, nelietotai, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem.

  - Vājstrāvas tikla izbūves un uzstādīšanas vietas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2).

  - Vājstrāvas tikla izbūvē izmantojamās Preces (Pielikums Nr.1) piegādes termiņš: 10 (desmit) kalendāro dienu laika no pasūtījuma veikšanas dienas.

  - Piegādātājs saviem spēkiem piegādā un izkrauj preci Rīgā, Vagonu ielā 38.

  - Vājstrāvas tikla izbūves un uzstādīšanas izpildes termiņš divos objektos: Litavnieki, Preiļu pagastā, Preiļu novadā un Ventspils iela 102, Kuldīgā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2), līdz 2018.gada 16. decembrim vai 10 (desmit) kalendāro dienu laika no Līguma reģistrācijas dienas.

  - Vājstrāvas tikla izbūves un uzstādīšanas izpildes termiņš atlikušos sešos objektos, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2), notiks pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

2.10. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas vai  trūkumu

novēršanas termiņš garantijas laikā: ne vairāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no

akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas.

2.10 Garantijas termiņš: Precei ne mazāk kā 2 (divi) gadi no preces piegādes un uzstādīšanas

dienas un/vai akta par bojājumu novēršanu vai pieņemšanas-nodošanas akta

parakstīšanas dienas.

2.11. Pakalpojuma garantija: 24 mēneši no uzstādīšanas, konfigurēšanas dienas.

2.12. Apmaksas noteikumi: pēcapmaksa 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Vājstrāvas

tikla shēmas iesniegšanas  un rēķina parakstīšanas dienas.

2.13 Pasūtītājs Līguma summu varēs palielināt līdz 42000.00 bez PVN, atsevišķi slēdzot

papildus vienošanos.

2.14. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties Preču un Pakalpojuma apjomu pēc nepieciešamības,

piešķirtā finansējuma ietvaros.

- PRASĪBAS IEPIRKUMA PRETENDENTIEM

  - Pretendents ir reģistrēts likumā  noteiktajā kārtībā.

  - Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Pretendentam ir izsniegts vismaz 3. kategorijas Industriālais drošības sertifikāts (IDS).

  - Pretendenta darbiniekiem, kas sniegs pakalpojumu ir vismaz 3.kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.

  - Pretendenta darba vadītajam un darbiniekiem, kas sniegs pakalpojumu ir attiecīga profesionālā kvalifikācija.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅŠ

  - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 26.novembris plkst. 11.00, NBS Nodrošinājuma pavēlniecības štābā Apgādes pārvaldē, 229.kabinets, Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Ja pretendents nosūta piedāvājumu pa pastu, tas nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz noteiktajam termiņam. Piedāvājumam jābūt slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts:

NBS Nodrošinājuma pavēlniecības iepirkuma komisijai Vienības gatvē 56, Rīgā, LV-1004 Līva Novicka 67804431 Pretendenta nosaukums Pretendenta adrese, tālrunis Piedāvājums iepirkumam “Vājstrāvas tīkla izbūve” identifikācijas Nr. NBS NP 2018/074 Neatvērt līdz 2018.gada 26.novembra plkst. 11:00

  - Noteikumi ir publiski pieejami Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē  http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/ sadaļā „Uzaicinājumi”.

  - Iepirkuma komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Jautājumi par nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa e-pastu: liva.novicka@mil.lv

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju, iepirkuma komisija to sniedz iespējami īsa  laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu NP štāba lietvedībā, bet pa elektronisko pastu vai pa faksu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī. Ārpus NP štāba  noteiktā darba laika pa elektronisko pastu vai pa faksu saņemtajiem jautājumiem par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Papildu informāciju iepirkuma komisija nosūta pa e-pastu, sūtījumā ieinteresētajam piegādātājam, kurš pieprasījis papildus informāciju/uzdevis jautājumu, ņemot vērā iesnieguma iesniegšanas veidu, un vienlaikus (tajā pašā/vienā dienā) ievieto informāciju Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/ sadaļā „Uzaicinājumi” pie noteikumiem. Ja ieinteresētā piegādātāja pieprasītā papildus informācija ir ievietota Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē, ir uzskatāms, ka ieinteresētais piegādātājs papildus informāciju ir saņēmis. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ka ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kura ir tieši un brīvi pieejama Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē.

  - Lejupielādējot noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām noteikumos, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Aizsardzības ministrijas tīmekļvietnē sadaļā „Uzaicinājumi” pie noteikumiem - http://www.mod.gov.lv/lv/Papildriki/Iepirkumi/

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas informācijas apmaiņa, tai skaitā oficiālā sarakste, tiks veikta uz pretendenta e-pastu.

- PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar šādām prasībām:

    - visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, tai skaitā lietošanas instrukcijai;

    - piedāvājuma dokumenti un to kopijas ir jāiesniedz vienā iesaiņojumā,

nodrošinot, ka tiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu;

    - piedāvājuma lapām jābūt numurētām;

    - visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem ar izturīgu diegu vai

auklu. Caurauklojuma vietai jābūt noformētai atbilstoši 2010.gada

28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Piedāvājumam ir jābūt noformētam tā,

lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

    - piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un

dzēsumiem;

    - piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts

vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā

sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

    - dokumenti piedāvājumā jāsakārto saskaņā ar iepirkuma noteikumu 6. punktu.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;

  - Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas ir noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa;

  - Jāiesniedz piedāvājuma dokumentu oriģināls un viena kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”;

  - Piedāvājuma papildinājumus, grozījumus vai atsaukumus var iesniegt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā NP štāba lietvedībā, Vienības gatve 56, Rīgā, ar attiecīgu norādi „PAPILDINĀJUMS”, „GROZĪJUMS” vai „ATSAUKUMS”.

  - Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā iesaiņojumā. Piedāvājuma iesaiņojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un parakstu.

  - Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un  piedāvājuma kopijām, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls

- PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ

  - Pieteikums - Finanšu piedāvājums, atbilstoši Pielikumam Nr.1.

  - Tehniskais piedāvājums Pielikuma Nr.3 formā, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, (Pielikums Nr.2).

  - Personas (-u) ar pārstāvniecības tiesībām izsniegta pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas UR izziņā uzrādītās.

  - Sertifikātu kopijas, kas apliecina, ka darba vadītājam  un darbiniekiem, kas veiks vājstrāvas uzstādīšanu, ir profesionāla pieredze vājstrāvu sistēmu uzstādīšanā.

  - Parakstīts Apliecinājums, ka Garantijas laikā, neatbilstošu pakalpojumu trūkumu novēršana, tiks veikta 24 stundu laikā no izsaukuma veikšanas brīža (telefona zvana vai e-pasta), sastādot aktu par konstatētajiem trūkumiem.

  - Industriālā drošības sertifikāta (IDS) kopija.

  - Informācija par pakalpojuma sniegšanā iesaistīto personālu vai Pretendenta paraksttiesīgās personas apliecinājums par personāla skaitu, kuriem ir pieeja valsts noslēpuma objektiem.

  - Speciālo atļauju kopijas darbiniekiem par pieeju valsts noslēpumu objektiem, kuri strādās objektā vai Pretendenta paraksttiesīgās personas apliecinājums, ka uz darbu veikšanas laiku NBS objektos ieradīsies 6.7. punktā norādītās (personu skaits) personas, līdzi ņemot speciālās atļaujas oriģinālu.

  - Pieredzes veidlapa  (Pielikums Nr.4).

  - Vājstrāvu tikla izbūvē, izmantoto Preču ražotāja kvalitātes apliecinošus sertifikātus.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Finanšu piedāvājumā, atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pd) un Komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda (Pielikuma Nr.1  6 .punktā), kādam statusam atbilst pretendents – mazajam, vidējam vai citam uzņēmuma statusam.

  - Finanšu piedāvājuma oriģināls jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, vai pretendents nav iesniedzis finanšu vai tehnisko piedāvājumu, komisija pieņem lēmumu piedāvājumu neizskatīt.

  - Piedāvājuma vērtējamā cena jānorāda EUR (bez PVN) un tajā ir jāiekļauj visas izmaksas un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas bez pievienotās vērtības nodokļa  (PVN). Visas cenas ir jānorāda atbilstoši   Pielikumam. Nr.1.

  - Piedāvājums tiek vērtēts EUR, salīdzinot Pretendentu iesniegtās vērtējamās cenas.

  - Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

- IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU

PIEŠĶIRŠANA

  - Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis  iepirkuma nolikuma 6.punkta prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko  vērtējamo cenu (bez PVN).

  - Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veic informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu (vai apakšuzņēmējiem), kas iesniedzis piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Informāciju par pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, maksātnespējas un likvidācijas procesu, par pretendenta saimnieciskās darbības apturēšanu, iepirkuma komisija iegūst no Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) izziņu apakšsistēmas datu bāzes.

  - Ārvalstu pretendentam, kurš ir iesniedzis piedāvājumu un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasīs iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentu institūciju izsniegtas izziņas, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.3. punktu prasībām.

  - Gadījumā, ja pretendentam, kas iesniedzis piedāvājumu, ir konstatēti nodokļu parādi, iepirkuma komisija informē Pretendentu par to un nosaka termiņu - 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas („Izziņa par nodokļu parādu”) iesniegšanai par to, ka minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību  piešķiršanu nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

  - Pretendents un tā piedāvājums, kurš neatbildīs iepirkuma nolikumam vai tehniskās

specifikācijas prasībām, tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkumā.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus iesniegto piedāvājumu precizējošu informāciju vai dokumentus. Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija vai dokumenti iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju iepirkuma komisijas norādītajā termiņā.

  - Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma parakstīt līgumu nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamam pretendentam, kura iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumam, tehniskās specifikācijas prasībām  un ir ar nākamo zemāko cenu.

- PĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Citas saistības attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz iepirkuma pretendentam.

  - Iepirkuma noteikumi sastādīti un apstiprināti latviešu valodā uz 20 (divdesmit vienas) lapas. Iepirkuma noteikumi sastāv no noteikumu teksta uz 6 (sešām) lapām, Pieteikums – finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.1) uz 2 (divām) lapām, Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2.) uz 6 (sešām) lapām, Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.3) uz 5 (piecām) lapām, apliecinājums par pieredzi (Pielikums Nr.4) uz 1(vienas) lapas, kas ir šo noteikumu neatņemamas sastāvdaļas.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: majors		_______________  I.Freibergs

Pielikums Nr.1

Iepirkuma identifikācijas Nr. NBS NP 2018/074, noteikumiem

PIETEIKUMS- finanšu piedāvājums

Piezīme: iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Iepirkums:	Vājstrāvas tīkla izbūve

Identifikācijas Nr.	NBS NP 2018/074

Kam:	Nodrošinājuma pavēlniecībai

Vienības gatve 56,

Rīga, LV-1004,

Latvija

Godātā komisija,

- Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs _____________________, (nosaukums) apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvājam veikt Preces piegādi un Vājstrāvas tīkla izbūvi saskaņā ar noteikumu prasībām par šādām cenām:

| Nr. p/k | Iepirkuma priekšmets | Mērvienība | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Vērtējamais daudzums | Summa EUR bez PVN par vērtējamo daudzumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dubultā RJ45 CAT5e virsapmetuma rozete, ar ekrenējumu | 1 gab. |  | 110 gab. |  |
|  | Kabelis, FTP Solid cable, Cat5e, CU | 1m |  | 1100 m |  |
|  | Optiskais kabelis, 4dz MM 50/125 OM3 | 1m |  | 225 m |  |
|  | Optiskais kabelis 8dz MM 50/125 OM3 | 1m |  | 125 m |  |
|  | Pačkabelis, FTP Cat5e 0.5m | 1gab. |  | 400 gab. |  |
|  | Optiskais pačkabelis, SC/SC un SC/LC duplex, MM 50/125 OM3 | 1gab. |  | 55 gab. |  |
|  | Pačpanelis, 19’, 24P, vājstrāvas panelis, Cat5e, FTP | 1gab. |  | 10 gab. |  |
|  | Optiskais panelis, 19’, optiskais panelis, duplex | 1gab. |  | 8 gab. |  |
|  | Komutācijas skapis (grīdas), 19’, 22U, 600x800x115 | 1gab. |  | 1 gab. |  |
|  | Kabeļu kanāls ar vāku 40x40 | 1m |  | 400 m |  |
|  | Kabeļu kanāls ar vāku 20x20 | 1m |  | 670 m |  |
|  | Kabeļu kanāls ar vāku 30x25 | 1m |  | 225 m |  |
|  | Kabeļu kanāls ar vāku 110x60 | 1m |  | 60 m |  |
|  | Gofrēta caurule ar stiepli D=25mm | 1m |  | 1050 m |  |
|  | Gofrēta dubultsienu caurule ar stiepli D=50mm | 1m |  | 425 m |  |
|  | Darba stundas likme | 1h |  | 15 h |  |
|  | Optisko dzīslu galu apstrāde | 1gab. |  | 110 gab. |  |
|  | Datu līnijas testēšana un marķēšana | 1gab. |  | 800 gab. |  |
| Vērtējamā cena EUR bez PVN: |  |

Komersanta piedāvātā vērtējamā cena  (bez PVN) vārdos ________________________(EUR).

- Ja pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums un statuss (mazais/ vidējais/cits) | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms % un apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Mēs piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar PIL 18.panta ceturto daļu.

- Mēs apliecinām, ka Vājstrāvas tikla izbūvē izmantotās Preces būs jaunas, nelietotas, bez vizuāliem un tehniskiem bojājumiem.

- Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst - mazā / vidējā / cita (nevajadzīgo svītrot) uzņēmuma statusam.

- Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Informācija par pretendentu iepirkuma procedūrā:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Telefons |  |
| Fakss |  |
| E-pasta adrese |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr |  |
| Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: __________________________________

# Vārds, uzvārds: ____________________________

Amats: ___________________________________

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018.gada _____________________________ z. v.

Pielikums Nr.2.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. NBS NP 2018/074, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Vājstrāvas tīkla izbūve, modernizācija un paplašināšana |
| --- |
| Uzdevums | Pēc pasūtītāja pieprasījuma un vajadzībām (atbilstoši zemāk minētajām prasībām un izpildes specifikas) izbūvēt jaunu un/vai paplašināt esošo vājstrāvas tīklu. Izstrādāt detalizētu tīkla shēmu un to aprakstu, tajā iekļaujot: fizisko topoloģiju ēkā; izmantotos kabeļus; terminācijas vietas (telpa, skapis, komutācijas panelis, ports), tajā skaitā atsevišķi aprakstot savienotājkabeļus (tā veids, komutācijas panelis, ports, komutators, ports vai ligzdas numurs, gala iekārta). Izpildītājam, veicot tīkla izbūves darbus, jānodrošina visu pārpalikušo materiālu utilizācija un darba vietas sakopšana, pabeidzot darbus. |
| Pakalpojuma sniegšanas adreses | Izbūvēts vājstrāvas tīkls: Vienības gatve 56, Rīga; Vagonu iela 38, Rīga; Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads; Ventspils iela 102, Kuldīga. Un paplašināts/modernizēts esošais: Krustabaznīcas ielā 9, Rīga; Ezermalas iela 6/8, Rīga; Skanstes iela 8, Rīga; Kaugurmuiža, Cēsu iela 54, Valmiera. Līguma izpildes laikā var būt nepieciešamība palielināt pieslēguma vietu skaitu, topoloģiju objektā un mainīt pakalpojuma sniegšanas adreses. |
| Darbu izpildes plānotais apjoms | Kopējais gala iekārtu pieslēguma punktu skaits līdz – 700 gab. Vājstrāvas tīkla kabeļu garums un rozešu skaits var mainīties atkarībā no situācijas, šobrīd nepieciešamais skaits aptuveni pa objektiem: 2.1. Vienības gatve 56, Rīga – 12900 m.; rozete 2xRJ45 – 190 gab.; 2.2. Ezermalas iela 6/8, Rīga – 1700 m.; rozete 2xRJ45 – 21 gab.; 2.3. Vagonu iela 38, Rīga – 3400 m.; rozete 2xRJ45 – 73 gab.; 2.4. Krustabaznīcas ielā 9, Rīga – 280 m.; rozete 2xRJ45 – 11 gab.; 2.5. Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads – 1200 m.; rozete 2xRJ45 – 13 gab.; 2.6. Ventspils iela 102, Kuldīga – 900 m.; rozete 2xRJ45 – 23 gab.; 2.7. Skanstes iela 8, Rīga – 2xRJ45 – 20gab.; 2.8. Kaugurmuiža, Cēsu iela 54, Valmiera – 2xRJ45 – 5gab. Optiskie kabeļi kopā - aptuveni 800m Vītā pāra kabeļi kopā - aptuveni 20000m Grīdas skapju skaits - līdz 30gab. Dubulto rozešu skaits - aptuveni 350gab Cat5e FTP pačkabeļi – aptuveni 600gab Optiskie SC/SC un SC/SL duplex MM 50/125 OM3 0.5m pačkabeļi – aptuveni 60gab Nepieciešamības gadījumā veikt citus, saistītus, montāžas un izejmateriālu piegādes darbus abpusēji vienojoties ar pasūtītāju. |
| Lietošanas ilgums | Garantija darbam un izejmateriāliem vismaz divi gadi. Paredzamais tīkla kalpošanas laiks ne mazāk kā 10 gadi. |
| Infrastruktūra | Ofisa tipa kabineti un telpas 1-2 stāvu ēkās. Remonta darbnīcas ar griestu augstumu līdz 10m. Objekti ar vairākām ēkām, jūras konteineriem un palīgtelpām, starp kurām jānodrošina vājstrāvas un optisko kabeļu slēgumi pa gaisa līnijām un iepriekš izbūvētajām zemes šahtām. |
| Savietojamība | RJ45, MM 50/125 OM3, 19” 24p savienojuma paneļi, 19” optikas savienojuma paneļi, grīdas skapji 19” 22U 600x800x1150 un citi. |
| Prasības | Tīkla montāžu veikt saskaņā ar telpu plāniem un atbilstoši shēmā norādītiem datiem (tiek izsniegtas pēc pieprasījuma) vai abpusēji vienojoties ar pasūtītāju atzīmējot izpildshēmā izmaiņas. Gala iekārtas pusē ir RJ45 dubultā rozete, komutatoru un maršrutētāju pusē ir komutācijas panelis, komutācijas grīdas skapī. No serveru telpām līdz komutācijas skapjiem tiek izmantoti optiskie kabeļi “4dz MM 50/125 OM3”. Abos galos 19” optiskie paneļi Duplex. Kabeļiem un to savienojumiem jābūt pārbaudītiem un nomarķētiem, kā arī atzīmētiem Jūsu sagatavotajā tīkla shēmas dokumentācijā. Kabeļiem visu to garumā jāatrodas penāļos, pvc caurulēs, gofrās. Izmantojot montāžas profila sliedes, kabeļi papildus atrodas penāļos vai PVC caurulēs. Vietās, kur tiek veikti urbumi sienās vai griestos, kabeļiem jāatrodas gofrās, gofras galiem jāatrodas iekšā penāļos, vismaz 20cm dziļumā. Urbumiem jābūt tik lieliem, lai pa tiem nepieciešamības gadījumā var izvilkt vēl 20-30% kabeļu. Kabinetos kabeļu penāļi tiek vilkti 10-15cm zem griestiem vai piekaramajiem griestiem, horizontālā virzienā. Ja uz sienas ir paredzētas pieslēguma vietas, tad horizontālais penālis ir jāuzstāda visas sienas garumā, ja uz blakus esošās sienas nav paredzētas pieslēguma vietas, horizontālais panelis tajā virzienā 15 cm nesasniedzot blakus esošo sienu. Ja uz sienas nav paredzētas pieslēguma vietas, tad horizontālais penālis uz tās sienas nav jāuzstāda. No iepriekš minētajiem horizontālajiem penāļiem tiek uzstādīti vertikālie penāļi un PVC caurules, kuru zemākajam punktam (rj45 rozetei) jāatrodas 90cm no grīdas. Vertikālo penāļu skaits atbilstoši shēmā norādītajām pieslēguma vietām. Ja uz vienu darbavietu paredzētas trīs vai vairākas pieslēguma vietas, tad kabeļi var atrasties vienā penālī un arī jāizmanto dubultas rozetes. Penāļiem jābūt uzstādītiem, ņemot vēra to ka tie tiks daudzkārtīgi atvērti un aizvērti. Optika tiek vilkta no servera telpas uz komutācijas skapjiem, četras dzīslas katrā savienojumā. No elektrības sadales skapjiem līdz komutācijas grīdas skapjiem ir jāpievelk elektrība. |
| Komersants nodrošina sekojošus izejmateriālus | Kabeļi: Cat5e FTP 4x2x0.5 Cu, Optiskais kabelis 4dz MM 50/125 OM3, Optiskais kabelis 8dz MM 50/125 OM3, pačkabeļi vai ekvivalenti Pačpaneļi un komutācijas skapji (ne mazāks kā): 19” Grīdas skapis 22U 600x800x1150, 19” 24p vājstrāvas panelis Cat5e FTP, 19” optiskais panelis Duplex PVC caurules, plastmasas kabeļu penāļi, metāla montāžas profila sliedes, plastmasas lokanās gofras u.c. materiāli. |
| Darbu veikšanas kārtība un to veikšanas īpašie nosacījumi | Visi darbi tiek veikti, izmantojot izpildītāja materiālus, instrumentus, palīg instrumentus un mērinstrumentus. Vājstrāvas tīkla izbūve NP objektos jāveic saskaņā ar pasūtītāja un izpildītāja savstarpēji saskaņoto grafiku. Darbi veicami – darbdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30. |
| Darba izpildes nosacījumi | Nepieļaut kabeļu brīvu karāšanos vai neaizsargātu to atrašanos uz grīdas. Kabeļu nostiprināšanai izmantot pie grīdas vai sienas nostiprinātus kabeļu penāļus vai kabeļu aizsargus. Vadiem un kabeļiem, kas tiek karināti no griestiem, var izmantot gofrētās caurules. Izvairīties no kabeļu izklāšanas uz iekarināmajiem griestiem. Instalācijai izmantot ne zemākas kategorijas kabeļus kā Cat5e FTP. Neuzstādīt tīkla kabeļus vietās vai kopā ar kabeļiem, kas var radīt elektromagnētiskus traucējumus. Instalācijā, izmantojot vītā pāra ekranētos kabeļus, izmantot tieši nepieciešamā garuma kabeļus, bet ne garākus kā 100 m. Ja instalācijā starp tīkla un gala iekārtām tiek izmantoti slēg kabeļi (patch cord), jāņem vērā, ka 100 m garumā jāieskaita arī tie. Instalācijas laikā nepieļaut kabeļa ciešu locīšanu, satīšanu vai pilnīgu pārliekšanu. Izveidot lēzenas liekuma vietas – ne mazāka rādiusa kā četrkārtīgs paša kabeļa diametrs. Kabeļu organizācijai izmantot VELCRO tipa kabeļu organizatorus, ja nav, var izmantot savilcējus, taču jāizvairās no pārāk ciešas kabeļu savilkšanas ar tiem. Izvairīties no pārlieku lielas kabeļu stiepšanas vai kabeļa instalācijas, kur uz kabeli tiek likta liela stiepes slodze. Neatizolēt vairāk kā 2 cm kabeļa. Saglabāt kabeļa pāru vijumus maksimāli tuvu terminācijas vietai (spraudnis, slēgpanelis), bet ne garāku kā 12 mm. Izvairīties no viena vītā pāra kabeļa fiziskas pāru dalīšanas dažādu servisu nodrošināšanai. Visiem kabeļiem, kas uzstādīti, ir jābūt marķētiem tā, lai tie ir identificējami abos kabeļu galos (piemēram, marķējot, komutācijas skapju numuru, komutatoru un porta numuru vai piešķirot nosaukumus u.c.). Izpildītājs iesniedz pasūtītājam ražotāja kvalitātes apliecinošus sertifikātus. Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas uzrāda un nodrošina derīgu industriālo drošības sertifikātu visa līguma un darbu garantijas izpildes laikā. |
| Apgrūtinājumi | Iepriekš saskaņota ierašanās un materiālu ievešana objektos. Darbi veicami darbadienās, darba laikos no 9:00-16:30. Darbi jāveic darba kabinetos kuros strādā cilvēki. |
| Izpildītāja kvalifikācijas prasības | Derīgs Industriālais drošības sertifikāts. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgas specifikas objektos. Darbaspēka kapacitāte veikt darbus vismaz divos objektos vienlaicīgi. Darba pieredze ar citām sakaru sistēmām, apsardzes, video novērošanas u.c. |

Pielikums Nr.3.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. NBS NP 2018/074, noteikumiem

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Vājstrāvas tīkla izbūve, modernizācija un paplašināšana |
| --- |
| Uzdevums | 1. Apliecinām, pēc pasūtītāja pieprasījuma un vajadzībām (atbilstoši zemāk minētajām prasībām un izpildes specifikas) izbūvēsim jaunu un/vai paplašināsim esošo vājstrāvas tīklu. 2. Apliecinām, ka izstrādāsim detalizētu tīkla shēmu un to aprakstu, tajā iekļaujot: 2.1. fizisko topoloģiju ēkā; 2.2. izmantotos kabeļus; 2.3. terminācijas vietas (telpa, skapis, komutācijas panelis, ports), tajā skaitā atsevišķi aprakstot savienotājkabeļus (tā veids, komutācijas panelis, ports, komutators, ports vai ligzdas numurs, gala iekārta). 3. Apliecinām, ka tīkla izbūves darbu veikšanas laikā un pēc darbu pabeigšanas savāksim visus pārpalikušos materiālus un sakopsim visas darba vietas. |
| Pakalpojuma sniegšanas adreses | Apliecinām, ka izbūvēsim vājstrāvas tīklus sekojošās adresēs: 1. Vienības gatve 56, Rīga; 2. Vagonu iela 38, Rīga; 3. Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads; 4. Ventspils iela 102, Kuldīga. Un paplašināsim/modernizēsim esošais: 1. Krustabaznīcas ielā 9, Rīga; 2. Ezermalas iela 6/8, Rīga; 3. Skanstes iela 8, Rīga; 4. Kaugurmuiža, Cēsu iela 54, Valmiera. Piekritām, ka Līguma izpildes laikā tiks palielināts pieslēgumu vietu skaits, topoloģija objektos un pakalpojuma sniegšanas adreses. |
| Darbu izpildes plānotais apjoms | Kopējais gala iekārtu pieslēguma punktu skaits līdz – 700 gab. Vājstrāvas tīkla kabeļu garums un rozešu skaits var mainīties atkarībā no situācijas, šobrīd nepieciešamais skaits aptuveni pa objektiem: 2.1. Vienības gatve 56, Rīga – 12900 m.; rozete 2xRJ45 – 190 gab.; 2.2. Ezermalas iela 6/8, Rīga – 1700 m.; rozete 2xRJ45 – 21 gab.; 2.3. Vagonu iela 38, Rīga – 3400 m.; rozete 2xRJ45 – 73 gab.; 2.4. Krustabaznīcas ielā 9, Rīga – 280 m.; rozete 2xRJ45 – 11 gab.; 2.5. Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads – 1200 m.; rozete 2xRJ45 – 13 gab.; 2.6. Ventspils iela 102, Kuldīga – 900 m.; rozete 2xRJ45 – 23 gab.; 2.7. Skanstes iela 8, Rīga – 2xRJ45 – 20gab.; 2.8. Kaugurmuiža, Cēsu iela 54, Valmiera – 2xRJ45 – 5gab. Optiskie kabeļi kopā - aptuveni 800m Vītā pāra kabeļi kopā - aptuveni 20000m Grīdas skapju skaits - līdz 30gab. Dubulto rozešu skaits - aptuveni 350gab Cat5e FTP pačkabeļi – aptuveni 600gab Optiskie SC/SC un SC/SL duplex MM 50/125 OM3 0.5m pačkabeļi – aptuveni 60gab 9. Nepieciešamības gadījumā veikt citus, saistītus, montāžas un izejmateriālu piegādes darbus abpusēji vienojoties ar pasūtītāju. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar plānotā darba apjomu. |
| Lietošanas ilgums | Apliecinām, ka Garantija darbam un izejmateriāliem ir ________gadi un paredzamais tīkla kalpošanas laiks ir________gadi. |
| Infrastruktūra | 1.Ofisa tipa kabineti un telpas 1-2 stāvu ēkās. 2.Remonta darbnīcas ar griestu augstumu līdz 10m. 3.Objekti ar vairākām ēkām, jūras konteineriem un palīgtelpām, starp kurām jānodrošina vājstrāvas un optisko kabeļu slēgumi pa gaisa līnijām un iepriekš izbūvētajām zemes šahtām. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar augstākminēto informāciju.. |
| Savietojamība | Apstiprinām, ka izmantosim Cat5e/FTP, RJ45, MM 50/125 OM3, 19” 24p savienojuma paneļus, 19” optikas savienojuma paneļus, grīdas skapjus 19” 22U 600x800x1150. |
| Prasības | 1. Tīkla montāžu saskaņā ar telpu plāniem un atbilstoši shēmā norādītiem datiem (tiek izsniegtas pēc pieprasījuma) vai abpusēji vienojoties ar pasūtītāju atzīmējot izpildshēmā izmaiņas. 2. Gala iekārtas pusē būs RJ45 dubultā rozete, komutatoru un maršrutētāju pusē būs komutācijas panelis, komutācijas grīdas skapī. 3. No serveru telpām līdz komutācijas skapjiem tiks izmantoti optiskie kabeļi “4dz MM 50/125 OM3”. Abos galos 19” optiskie paneļi Duplex. 4. Kabeļi un to savienojumi būs pārbaudīti un nomarķēti, kā arī atzīmēti Mūsu sagatavotajā tīkla shēmas dokumentācijā. 5. Kabeļi visu to garumā atradīsies penāļos, pvc caurulēs, gofrās. Izmantojot montāžas profila sliedes, kabeļi papildus atradīsies penāļos vai PVC caurulēs. 6. Vietās, kur tiks veikti urbumi sienās vai griestos, kabeļi atradīsies gofrēs, gofras gali atradīsies iekšā penāļos, vismaz 20cm dziļumā. Urbumi būs tik lieli, lai pa tiem nepieciešamības gadījumā varētu izvilkt vēl 20-30% kabeļus. 7. Kabinetos kabeļu penāļus vilksim 10-15cm zem griestiem vai piekaramajiem griestiem, horizontālā virzienā. Ja uz sienas būs paredzētas pieslēguma vietas, tad horizontālo penāli uzstādīsim visas sienas garumā, ja uz blakus esošās sienas nebūs paredzētas pieslēguma vietas, horizontālais panelis novietosim virzienā 15 cm nesasniedzot blakus esošo sienu. Ja uz sienas nebūs paredzētas pieslēguma vietas, tad horizontālais penālis uz tās sienas netiks uzstādīts. No iepriekš minētajiem horizontālajiem penāļiem tiks uzstādīti vertikālie penāļi un PVC caurules, kuru zemākais punkts (rj45 rozetei) atradīsies 90 cm no grīdas. Vertikālo penāļu skaits būs atbilstoši shēmā norādītajām pieslēguma vietām. Ja uz vienu darbavietu būs paredzētas trīs vai vairākas pieslēguma vietas, tad kabeļus liksim vienā penālī un izmantosim dubultās rozetes. 8. Penāļus uzstādīsim tā, ka tos varēs daudzkārtīgi atvērti un aizvērti. 9. Optiku vilksim no servera telpas uz komutācijas skapjiem, četras dzīslas katrā savienojumā. 10. No elektrības sadales skapjiem līdz komutācijas grīdas skapjiem pievilksim elektrību. Apstiprinām, ka darbus veiksim saskaņā ar iepriekšminētajām prasībām. |
| Komersants nodrošina sekojošus izejmateriālus | Apliecinām, ka nodrošināsim un piegādāsim sekojošus izejmateriālus pēc Pasūtītāja veiktā pieprasījuma: 1. Kabeļus: Cat5e FTP 4x2x0.5 Cu, Optisko kabeli 4dz MM 50/125 OM3, Optisko kabeli 8dz MM 50/125 OM3, pačkabeļus vai ekvivalentus. 2. Pačpaneļus un komutācijas skapjus (ne mazāks kā): 19” Grīdas skapjus 22U 600x800x1150, 19” 24p vājstrāvas paneļus Cat5e FTP, 19” optisko paneli Duplex. 3. PVC caurules, plastmasas kabeļu penāļus, metāla montāžas profila sliedes, plastmasas lokanās gofras u.c. materiālus. |
| Darbu veikšanas kārtība un to veikšanas īpašie nosacījumi | Apliecinām, ka visus darbus veiksim, izmantojot Pasūtītāja un savus materiālus, instrumentus, palīg instrumentus un mērinstrumentus. Apliecinām, ka vājstrāvas tīkla izbūve NBS NP objektā veiksim saskaņā ar Pasūtītāja un izpildītāja savstarpēji saskaņotu grafiku. Apliecinām, ka darbus veiksim – darbdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30. |
| Darba izpildes nosacījumi | Apliecinām: 1. Nepieļausim kabeļu brīvu karāšanos vai neaizsargātu to atrašanos uz grīdas. Kabeļu nostiprināšanai izmantosim pie grīdas vai sienas nostiprinātus kabeļu penāļus vai kabeļu aizsargus. Vadiem un kabeļiem, kas tiks karināti no griestiem, izmantosim gofrētās caurules. Izvairīsimies no kabeļu izklāšanas uz iekarināmajiem griestiem. 2. Instalācijai izmantosim ne zemākas kategorijas kabeļus kā Cat5e FTP. 3. Neuzstādīsim tīkla kabeļus vietās vai kopā ar kabeļiem, kas var radīt elektromagnētiskus traucējumus. 4. Instalācijā, izmantojot vītā pāra ekranētos kabeļus, izmantosim tieši nepieciešamā garuma kabeļus, bet ne garākus kā 100 m. Ja instalācijā starp tīkla un gala iekārtām tiks izmantoti slēg kabeļi (patch cord), ņemsim vērā, ka 100 m garumā jāieskaita arī tie. 5. Instalācijas laikā nepieļausim kabeļa ciešu locīšanu, satīšanu vai pilnīgu pārliekšanu. 6. Izveidosim lēzenas liekuma vietas – ne mazāka rādiusa kā četrkārtīgs paša kabeļa diametrs. 7. Kabeļu organizācijai izmantosim VELCRO tipa kabeļu organizatorus, ja nebūs, tad izmantosim savilcējus, taču izvairīsimies no pārāk ciešas kabeļu savilkšanas ar tiem. 8. Izvairīsimies no pārlieku lielas kabeļu stiepšanas vai kabeļa instalācijas, kur uz kabeli tiek likta liela stiepes slodze. 9. Neatizolēsim vairāk kā 2 cm no kabeļa. 10. Saglabāsim kabeļa pāru vijumus maksimāli tuvu terminācijas vietai (spraudnis, slēgpanelis), bet ne garāku kā 12 mm. 11. Izvairīsimies no viena vītā pāra kabeļa fiziskas pāru dalīšanas dažādu servisu nodrošināšanai. 12. Visus kabeļus, kurus uzstādīsim, marķēsim tā, lai tie būtu identificējami abos kabeļu galos (piemēram, marķējot, komutācijas skapju numuru, komutatoru un porta numuru vai piešķirot nosaukumus u.c.). 13. Iesniegsim Jums ražotāja kvalitātes apliecinošus sertifikātus. 14. Pirms darbu uzsākšanas uzrādīsim industriālo drošības sertifikātu un nodrošināsim, ka tad būs derīgs visa līguma un darbu garantijas izpildes laikā. |
| Apgrūtinājumi | 1. Iepriekš saskaņot ierašanās un materiālu ievešanu objektos. 2.Darbus veiksim darbadienās, darba laikos no 9:00-16:30. 3. Darbus veiksim darba kabinetos kuros strādās cilvēki. Apstiprinām, ka darbus veiksim saskaņā ar iepriekšminētajiem apgrūtinājumiem. |

| Preces nosaukums | Ražotājs | Modelis, preču numurs vai ražotajā numurs (artikuls) | Pieejamie iepakojuma apjomi (var norādīt vairākus) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dubultā RJ45 CAT5e virsapmetuma rozete, ar ekrenējumu |  |  |  |
| Kabelis, FTP Solid cable, Cat5e, CU |  |  |  |
| Optiskais kabelis, 4dz MM 50/125 OM3 |  |  |  |
| Optiskais kabelis 8dz MM 50/125 OM3 |  |  |  |
| Pačkabelis, FTP Cat5e 0.5m |  |  |  |
| Optiskais pačkabelis, SC/SC un SC/LC duplex, MM 50/125 OM3 |  |  |  |
| Pačpanelis, 19’, 24P, vājstrāvas panelis, Cat5e, FTP |  |  |  |
| Optiskais panelis, 19’, optiskais panelis, duplex |  |  |  |
| Komutācijas skapis (grīdas), 19’, 22U, 600x800x115 |  |  |  |
| Kabeļu kanāls ar vāku 40x40 |  |  |  |
| Kabeļu kanāls ar vāku 20x20 |  |  |  |
| Kabeļu kanāls ar vāku 30x25 |  |  |  |
| Kabeļu kanāls ar vāku 110x60 |  |  |  |
| Gofrēta caurule ar stiepli D=25mm |  |  |  |
| Gofrēta dubultsienu caurule ar stiepli D=50mm |  |  |  |

1. Vājstrāvas tīkla izbūve un uzstādīšana divos objektos: Litavnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads un Ventspils iela 102, Kuldīga, tiks izpildīta līdz____________________.

2. Preces piegādes termiņš______________________.

3. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas vai  trūkumu novēršanas termiņš garantijas laikā: ne vairāk kā ________(_____) stundu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām.

Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _________________________________

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: __________________________________

Tehniskais piedāvājums sastādīts un parakstīts 2018.gada ______________________________

Pielikums Nr.4.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. NBS NP 2018/074, noteikumiem

Apliecinājums

par pieredzi

- Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts:

ar Nr.

- Apliecinām, ka pēdējo _____ gadu periodā no piedāvājuma iesniegšanas dienas mums ir pieredze vājstrāvas tikla izbūvē, modernizācijā, izbūvē, paplašināšanā.  Mēs esam snieguši šāda veida pakalpojumus:

| Pakalpojuma sniegšanas laiks | Pasūtītājs (uzņēmuma vai institūcijas nosaukums, juridiskā adrese) | Pakalpojuma veids* | Pakalpojuma apmērs | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vājstrāvas tikla izbūve |  |  |
|  |  | Vājstrāvas tikla modernizācija |  |  |
|  |  | Vājstrāvas tikla paplašināšana |  |  |

* Jānorāda vismaz 3 (trīs) par katru veidu.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Sastādīts un parakstīts 2018. gada „_____” _____________

# Footnotes

Pasūtītāja pakalpojuma apjomu var izmainīt atkarībā no pieejamā finansējuma

Pasūtītāja pakalpojuma apjomu var izmainīt atkarībā no pieejamā finansējuma